Приложение № 2

# Техническое задание

капитальный ремонт – благоустройство детской площадки

Заказчик: ТСЖ «Стрелка-2009»

Объект работ: детская площадка на придомовой территории  г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, д. 12/16, ул. Молочная 5/13

- Описание объекта

Детская площадка на придомовая территория трех многоквартирных домов по адресам: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, д. 12/16, ул. Молочная д. 5/13. Площадь 269,00 кв.м. (10м на 26,9 м)

2.  Содержание и условия производства работ

1. Демонтаж установленного оборудования.

2. Опуск грунта на 25-30 см. Площадь 269,00 кв.м. Вывоз грунта.

3. Точечная замена бордюра – 47 п.м.

4. Необходимо опустить колодец на 2 кирпича.

5. Устройство бетонного основания:

Высота 5 см. песок (15 кубов)

Высота 10 см. щебень фракция 5,20 (30 кубов)

Укладка армированной сетки ячейка 10 – 290 в.м.

Высота 8-10 см. бетон с укладкой профиля 28*27 – 45 м.

6. Укладка резинового покрытия (цвет зеленый), толщина 1 см. – 269,00 кв.м.

7. Монтаж игрового оборудования

Все материалы и работы просчитываются до начала заключения договора и составляется смета, которая будет утверждаться общим собранием собственников жилья. Любые отклонения в большую сторону по смете не допустимы. Все неучтенные материалы и работы производятся за счет подрядчика.

3. Сроки

3.1. Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней с даты начала работ

3.2.  Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 5  лет со дня подписания сторонами акта сдачи- приёмки работ.