Приложение № 1

# Техническое задание

капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения

Заказчик: ТСЖ «Стрелка-2009»

Объект работ: жилой многоквартирный дом  г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10

- Описание объекта

Здание - жилой многоквартирный дом дом.

Количество этажей – 16 эт.

Год постройки – 2005 год

Количество подъездов- 1 шт.

Площадь помещений  – 7678,40 м²

Количество квартир – 98 шт, количество нежилых помещений 10

2.  Содержание и условия производства работ

Перечень и краткая характеристика работ по ремонту сетей водоснабжения.

-  замена системы  холодного и горячего водоснабжения с заменой водомерного узла и установкой существующего водомера;

- замена горячего  и холодного водоснабжения от узла управления до врезки на стояки с заменой отсекающих кранов.

- монтаж  трубопровода циркуляции ГВС и ХВС из полипропиленовых труб (производство Чехия) по подвалу и техэтажу.

- замена вводной задвижки (производство Луганск)

3. Сроки

3.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты начала работ

3.2.  Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 5  лет со дня подписания сторонами акта сдачи- приёмки работ.

4. Объемы выполняемых работ.

4.1 Объем работ по подвалу.

- 1.Монтаж  трубопровода  розлива  ХВС  d 110 – 2м.

- Монтаж  трубопровода  розлива  ХВС  d 90 – 22м.

- Монтаж  трубопровода  розлива  ХВС  d 63 – 40м.

- Монтаж  трубопровода  розлива  ХВС  d 32 с переходом на d 25 – 15м.

- Установка задвижки d 100 на ввод ХВС  - 1 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 ¼  - 7шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 – 9 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках  для сброса воды со стояка d ½   - 28 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d ½   - 6 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d ¾ - 1 шт.

- Монтаж трубопровода розлива ГВС d 90 – 28 м.

- Монтаж трубопровода розлива ГВС d 63 – 62м.

- Монтаж трубопровода розлива ГВС d 32  с переходом на d  25 – 15м.

- Установка задвижки d 80 – 1шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 ¼  - 7 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 – 9 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d ¾ - 1 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках для сброса воды со стояка d ½ - 20 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d ½  - 6шт.

4.2 Объем работ на техническом этаже.

- Монтаж трубопровода розлива ХВС d 40 – 54м.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 ¼ - 7 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1  - 7 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках для сброса воздуха d ½  - 2 шт.

- Монтаж трубопровода обратного ГВС d 50 – 54м.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 ¼  - 7 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d 1 – 5 шт.

- Установка кранов шаровых на стояках d ½  - 12 шт.

- Монтаж трубопровода обратки ГВС с тех. этажа в подвал d 32 – 110м.

- Установка кранов шаровых d 1 – 4 шт.

4.3 Сварочные работы:

- Сварка ½  резьбы к стояку для сброса воды в подвале  - 26 шт.

- Замена резьбы в подвале d 1 ¼  - 5 шт.

- Замена резьбы в подвале d 1 – 7 шт.

- Замена резьбы в подвале d ¾  - 2 шт.

- Сварка ½ резьбы к стояку для сброса воздуха  - 26 шт.

- Замена резьбы на техэтаже d 1 ¼  - 5 шт.

- Замена резьбы на техэтаже d 1 – 6 шт.

- Объединение 2-х ливневок в 1 с выходом в канализацию.

- Сварка крепления подвесов труб d 90 .

- Сварка крепления подвесов труб d 63.